## Slide 1: Kovta Nyrt.
Készítette: SysTeam (Bánkuti Bálint, Szőke Kristóf)

## Slide 2: Cég történet röviden
A Kovta Nyrt. egy újonnan induló bank. Az egész bank hálózatát úgy terveztük, hogy a cég az elejét járja és nem terjeszkedik vagyis egy épületbe vannak. A következő diába részletes leírást kapnak az irodákról. A hálózat védett, átlátható és megtalálható benne minden alap protokoll ami kell.

## Slide 3: Irodák
Irodák:
  Titkárnők (Jobb fent)
  Főnök (Zöld)
  Rendszergazda (Narancssárga)
  Banki alkalmazottak (Alul)
  Szerver szoba (Kék)
  IT szektor (Rózsaszín)
  Közösségi tér (Piros)

## Slide 4: Főnök iroda és Admin iroda
Tűzfal a hálózat legvédettebb irodái
Az admin irodánál statikus címfordítás van, a főnök irodánál pedig dinamikus.
Admin laptop és PC is statikusan kapja a címet
Statikus címkiosztás főnök PC
DHCP:
  Főnök telefon wifin keresztül, más hálózaton van mint a közösségitér telefonjai
  Főnök laptop
  Főnök nyomtató

## Slide 5: IT szektor
Ebben a szektorban IPv6 címzést használtunk.
Minden gép statikusan kapja az ip címeket.
Az „IT” nevű router felel ezért a szektorért.
A szektor részei:
  3 nyomtató
  5 számítógép
  1 switch

## Slide 6: Szerver szoba
Ez hálózat szerver szobája:
4 szerver található
  WEB: ide lesz megtalálható a csapatunk weboldala
  DHCP: a szerver dinamikusan osztja ki a IP címeket az eszközöknek
  FTP: a hálózat eszközeinek konfigurálása erre a szerverre lesz mentve
  DNS: domain neveket IP címekké fordítja át és fordítva is

## Slide 7: Titkárnői iroda
A titktárnői szekciót 3 vlan-ra osztottuk szét
Ebben a hálózati részben is tűzfal működik
Pénzügy 10-es vlan
Ügyfélszolgálat 20-as vlan
HR 30-as vlan
A különböző vlan-okban az eszközök alinterfészeken keresztül kapják az IP címeket
A multilayer switch a hálózatban alap switch feladatokat lát el

## Slide 8: Dolgozók iroda és közösségi tér
Hasonló a felépítése mint a titkárnőknél
3 vlan (HR, Pénzügy, Ügyfélszolgálat)
DHCP alintérfészen keresztül
ACL: A 20-as vlan látja a többit de vissza felé ez nem teljesül
Közösségi tér:
  WIFI router, Access point és a telefonok

## Slide 9: Redundancia
A hálózat közepén található egy router „gyűrű”
Minden router össze van kötve egymással, ez a redundancia.
Ez a technológia egy biztonsági mentés.
Ha az egyik router kiesne akkor a lehető leggyorsabb úton eljusson az infó a-ból b-be.

## Slide 10: NAT-PAT és RIP protokoll
A NAT privát IP-címeket nyilvános IP-re fordít le.
Routeren fut, belső-külső hálózat határán.
PAT (Port Address Translation) több eszköz egyetlen IP-n keresztül kommunikál
RIP (Routing Information Protocol) egy távolság-vektor útválasztási protokoll és csak szomszédokkal oszt meg hálózati infót.

## Slide 11: Tesztelés

## Slide 12: GIT
A Git egy verziókezelő rendszer, amely a kód változásainak hatékony kezelésére és nyomon követésére használható. Lehetővé teszi a fejlesztők számára a különböző fájlverziók kezelését és módosítását, így lehetőség nyílik az előző állapotok visszaállítására.

## Slide 13: Jira
Jira: A jira-ban naplózzuk a munkákkal töltött időt. Ez az oldal szolgál arra, hogy a végén ellenőrizni tudják, hogy tényleges munka folyt az évben vagy csak összecsaptuk.

## Slide 14: Csapattagok közötti időelosztás a projektben

## Slide 15
Köszönjük a figyelmet